## Slide 1
Odsek F9
Predstavitev
Bojan Hiti (Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia)
Notes: I will present measurements of charge collection in irradiated HV-CMOS detectors, which were made within the ATLAS Strip CMOS Collaboration

## Slide 2
Veliki Hadronski trkalnik LHC
CERN, Ženeva, Švica/Francija
Obseg 27 km, 100 m pod površjem
Trki proton – proton: 40 MHz (25 ns)
Masa protonov v žarku:
0,00000000001 kg
Energija žarkov 6.5 TeV:
360 MJ (velik potniški vlak pri 150 km/h oz. 17 kg čokolade)

## Slide 4: Detektor ATLAS
46 m x 25 m x 25 m
m = 7000 t
150 milijonov bralnih kanalov
Sodelovanje IJS

## Slide 5: Detektor CMS
21 m x 15 m x 15 m
m = 14.000 t
150 milijonov bralnih kanalov
Načelo redundance:
Potrebna sta dva detektorja za neodvisno potrditev meritev

## Slide 6: CMS Detector cross section
Inner silicon tracker
EM calorimeter
Hadron calorimeter
Magnet
Muon system

## Slide 7: pn-junction: principle of operation
Silicon detectors operate on a basis of a reverse biased pn-junction
  Depletion zone – region with no free charge carriers
  Detection of low signals deposited by crossing charged particles is possible
Charged particles deposit energy in the depletion zone via generation of e-h pairs
  Wider depletion zone  more signal (80 pairs/µm)
Charge carriers are separated by the electrical field and drift to collection electrodes
Collection by diffusion also possible, but slow and not radiation-hard
material resistivity
acceptor doped Si (p)
donor doped Si (n)
effective doping concentration

## Slide 8: Low Gain Avalanche Detector (LGAD)
Add to n-on-p Silicon sensor an extra thin p-layer below the junction which increases the E-field so that charge multiplication with moderate gain of 10-50 occurs without breakdown.

## Slide 10: Radiation damage in LGAD

## Slide 11: LGAD radiation hardness
Valentina Sola, INFN Torino
neutrons
c (1e-16 cm^2)

## Slide 12: Laserska metoda TCT
Osciloskop
3-osna pozicijska miza
Testirani detektor
Pulzni laser (1064 nm)
Širina žarka v gorišču 10 μm
Trajanje pulza < 1 ns
Absorpcijska globina 1 mm
Hlajenje

## Slide 13: 90Sr TCT

## Slide 14
1 mm

## Slide 15: Žarkovni teleskop KarTel v CERN-u
Pionski žarek iz SPS-a 110 GeV
3 + 3 teleskopske ravnine za sledenje ≈ 10 μm
Testirani detektor

## Slide 16
Dodatek

## Slide 17: Kvarki
Nevtron:
1x kvark u
2x kvark d
Proton:
2x kvark u
1x kvark d
Na kvarke deluje močna jedrska sila (prenašalec je delec gluon), ki jih združuje v protone, nevtrone in druge (nestabilne) delce  živalski vrt delcev
Naboju močne jedrske sile pravimo barva
Vrsti kvarka rečemo tudi okus
Delcem sestavljenim iz kvarkov pravimo hadroni
električni naboj:
u ... +2/3
d ... - 1/3

## Slide 18: Standardni model osnovnih delcev
Vsakemu delcu pripada antidelec, ki ima nasprotno enake lastnosti
Številni delci so nestabilni in razpadejo v lažje delce v delcu sekunde
Osnovne sile:
močna jedrska
elektromagnetna
šibka jedrska
gravitacija

## Slide 19: Na hitro: načelo nedoločenosti
Ko se približujemo majhnim razdaljam, se začnejo dogajati nevsakdanje stvari:
  Heisenbergovo načelo nedoločenosti:
  Za kratek čas lahko iz nič nastane velika količina energije (mase)
Načelo nedoločenosti dopušča obstoj virtualnih delcev
Primer: proton
ħ = 1,05 · 10-34 Js
od daleč
od blizu

## Slide 20: Razvoj detektorjev za ATLAS
Standardni hibridni piksel detektor
Monolitni piksel detektor
Raziskujemo aktivne piksel detektorje (CMOS) za uporabo v eksperimentu ATLAS
CMOS: ojačanje znotraj samega piksla
Lažja izdelava detektorja, možnost uporabe manjših pikslov
Predvidena vgradnja ene plasti CMOS detektorjev v ATLAS leta 2024
Preučevanje odpornosti na sevanje