Vaje iz Fizikalnih merjenj 2,  3.november 2003

- Kakšno gibalno količino imajo minimalno ionizirajoči delci e-, μ, π, p in α?

- Kakšna mora biti energija curka protonov, da z njimi uničimo tumor v možganih na globini 1 cm?

| Delec | Doseg v vodi | Doseg v zraku |
| --- | --- | --- |
| ( | 0.01 mm | 1 cm |
| ( | 1 mm | 1m |
| E | 1 cm | 10 m |
| N | 10 cm | 100 m |
| ( | 10 cm | 100 m |

- Izračunaj kritično energijo elektronov v bakru (Z=29). Pri kritični energiji so energijske izgube zaradi trkov in zavornega sevanja enake.

- Izračunaj radiacijsko dolžino za NaI (ρ=3.66 g/cm3). Stopping power pri energiji elektrona 1 GeV je v Na 36.9 in v I 118 MeVcm2/g. Masno število Na je 23 in I 127.

- Izračunaj kapaciteto enakomerno nabite žice (valjastega kondenzatorja).

- Izračunaj izkoristek zgornjega kondenzatorja za žarke γ z energijo 1 MeV na razdalji 1 m. Kondenzator ima dolžino 10 cm, b=2 cm in je napolnjen z Ar pri tlaku 3 atmosfere. Sipanje v zraku med virom in detektorjem zanemari!