## Slide 1: NEVTRONSKA DIAGNOSTIKA V FUZIJSKIH TOKAMAKIH
Mentor: doc. dr. Luka Snoj
Somentor: Žiga Štancar, mag. jedr. teh.

## Slide 2: Vsebine
Kaj je fuzija?
Tokamak JET
Pomen nevtronov v fuziji
Nevtronska diagnostika na tokamaku JET

## Slide 3: 1.FUZIJA
Od kod ideja o pridobivanju energije z zlivanjem jeder?
Jedrsko zlivanje ali fuzija je jedrska reakcija, pri kateri se dve lahki jedri združita v težje jedro, pri čemer se sprosti energija.
V Soncu se zliva vodik -> velika gostota

## Slide 4: Fuzijske reakcije
D + D → He + n(2.5 MeV ) D + D → T + p D + T → He(3.5MeV) + n(14 MeV )

## Slide 5
Presek -> σ, enota barn: 10¯²⁴cm¯².
Graf je zvezen -> reakcije niso pragovne
Vrh -> optimalna vpadna energija delcev -> temperatura, ki jo mora plazma imeti
T(tokamak)> 5*T(sončeva sredica)
Visoka T-> gorivo mora biti v plazemskem stanju

## Slide 6: 2.TOKAMAK
Plazmo moramo nekje zadrževati -> magnetno zadrževanje
Magnetno zadrževanje:
    stiskanje in usmerjanje plazme
    najbolje se obnese v toroidalnem tokamaku-> nima koncev -> magnetno polje le v notranjosti
V seminarju obravnavamo tokamak JET (= Joint European Torus)

## Slide 7: Magnetno zadrževanje
Najpreprostejše polje je t.i. toroidalno magnetno polje, plazma pa v takem polju ne more biti v ravnovesju!
Dodamo poloidalno magnetno polje
Toroidalno+poloidalno magnetno polje= polje v obliki vijačnice
V vijačnem polju je plazma lahko v ravnovesju

## Slide 8: Vakuumska posoda
Osrčje tokamaka
V njej je tlak velikosti 10^-6 bar oz. milijoninka atmosfere
V njej se nahaja plazma
Je toroidalne oblike s presekom v obliki črke D
Radij = 3 m, presek =2.5 m, višina = 4.2 m.

## Slide 9: Magnetne tuljave
Toroidalne tuljave:
  32 tuljav v obliki črke D
  Tok 51 MA -> vodno hlajenje
Poloidalne tuljave
  Vodoravne krožne tuljave
  Skrbijo za pravilno obliko plazme

## Slide 10: Transformator
Primarno navitje je sredinska navpična tuljava
Sekundarno navitje sestavlja osem krakov
Generira tok, ki teče skozi plazmo
Ker se transformator prazni eksponencialno, lahko JET deluje samo v pulzih – 1 pulz (60 s) na 20 minut.

## Slide 11: 2.4 Segrevanje plazme
Tok skozi plazmo -> Ohmsko gretje plazme. Upor pa pada s T:
-> Ohmsko gretje plazme lahko izkoriščamo le do T=10^5 K
Vbrizganje nevtralnih žarkov: NBI (Neutral Beam Injection)
Radiofrekvenčno gretje (ionska ciklotronska frekvenca)
Nenadno stiskanje (poleg višje temperature dosežemo še višjo gostoto)

## Slide 12: Lawsonov kriterij
Čimvečja fuzijska moč -> optimalen produkt
Enačimo moč delcev α in plazmino izgubo moči -> pogoj za vžig plazme
D + T → He(3.5MeV) + n(14 MeV )

## Slide 13: 3. Pomen nevtronov v fuziji
Nevtroni nosijo s sabo veliko informacij o stanju plazme, saj lahko nemoteno zapustijo magnetno polje, ki plazmo zadržuje.
Pomembni so s stališča :
    Določanja fuzijske moči
    Ugotavljanja sevalnih poškodb v materialih
    Prozvajanja tritija

## Slide 14: Fuzijska moč
Število nevtronov, ki zapuščajo vakuumsko posodo je linearno sorazmerno s fuzijsko močjo-> D + T → He + n(14 MeV )
Ravno tako nevtronski fluks
Fluks nevtronov je fizikalna količina, ki nam pove število nevtronov, ki prečkajo poljubno orientirano ploskev v nekem času.

## Slide 15: Sevalne poškodbe v materialih
Ko nevtron zadane atome materiala -> izbije atome -> kaskada -> material krhek
Nevtroni, ki obsevajo okoliški material so visokoenergetski-> sprožijo reakcije pri katerih nastaja helij, -> nalaga se v material ->natezne napetosti
Sevanje v okolico reaktorja -> primerno ščitenje
vrzel
atom

## Slide 16: Proizvajanje tritija
Potrebno je proizvesti 1 tritijev atom za vsakega porabljenega
Tritij bo nujno proizvajati v samih fuzijskih elektrarnah->obloga za proizvajanje tritija
Najlažje pridobimo tritij z zajetjem nevtrona na litiju:
D + T → He + n
Ker se nevtron na poti do obloge lahko sipa/absorbira je nujno njihovo število najprej podvojiti:

## Slide 17: 4.Nevtronska diagnostika
Vsi sistemi, ki nam pomagajo razumeti, kaj se dogaja s plazmo v vakuumski posodi
Raznolikost meritev, ki jih lahko opravimo z nevtroni, je omejena. Merimo lahko moč nevtronske emisije, relativno emisijo nevtronov in energijski spekter nevtronov.
D + D → He + n(2.5 MeV ) D + T → He + n(14 MeV )
Zaželjeni so detektorji, ki so občutljivi okoli 2.5 MeV in 14 MeV

## Slide 18: Energijski spekter nevtronov
Energijski spekter nevtronov merjen na fisijski celici
Vidimo fuzijski vrh DD plazme (2.45 MeV)
Veliko je nevtronov z manjšo energijo -> do detektorja so se že upočasnili

## Slide 21: 4.1 Fisijske celice
Meritev fuzijske moči v odvisnosti od časa
Nevtroni povzročijo na uranu jedrsko fisijo -> fisijski produkti ionizirajo plin v celici -> električno polje pospeši ione -> merimo pulze oz električni tok
Uporaba različnih izotopov za željeno občutljivost

## Slide 22: Aktivacijski sistem
Absolutno določanje celotne produkcije nevtronov v pulzu in za kalibracijo fisijskih celic po spremembah v strukturnih komponentah reaktorja
Princip delovanja: aktivacija materiala
Žarke gama merimo z uporabo scintilacijskih oz. polprevodniških detektorjev -> intenziteta, energijski spekter
Sistem uporablja pnevmatsko pošto za dostavo vzorca v bližino plazme -> vzorec obsevajo nevtroni -> pnevmatska pošta premakne vzorec k detektorjem
Zaželjeno je, da je vzoreč čim manjši

## Slide 23: TOFOR
spektrometer, ki deluje na podlagi meritev časa preleta- time of flight spectrometer
S2 detektorji zaznavajo nevtrone s pomočjo protonov, ki jih le-ti izbijejo iz snovi:
Nevtroni se v scintilatorju sipajo in tako lahko merimo čas, ki preteče od sipanja v scintilatorju do zaznave na detektorju-> energijski spekter nevtronov

## Slide 24: Kalibracija
Zaradi sprememb v tokamakovem delovanju in njegovi strukturi je potrebno detektorje vedno znova umeriti - kalibrirati.
Kalibriramo s pomočjo šibkih nevtronskih izvorov, čigar energijske spektre poznamo ( )
Pri kalibraciji detektorjev so ključni preračuni transporta nevtronov z metodo Monte Carlo.
Pri tem sodeluje IJS

## Slide 25: Kalibriranje fisijskih celic

## Slide 26: ITER

## Slide 27: DEMO

## Slide 28: Zaključek

## Slide 29: Hvala za pozornost! 

## Slide 30: Vprašanja
???

## Slide 31: Zanimivosti
JET:
    Q faktor: 0,65
    Moč: 16 MW (pri vloženih 27 MW)
ITER:
    Q faktor: 10
DEMO:
    Q=20, P=2GW
Dejanska oblika plazme